## Slide 1: КОМПАКТНЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕЙТРОНОВ: DARIA vs NG
И.А.Митропольский
Лаборатория ядерной спектроскопии

## Slide 2
«С возрастом желание заработать переходит в желание сэкономить»
М.М.Жванецкий

## Slide 3: Компактные источники нейтронов
Радиоизотопные источники: спонтанное деление (244Сm, 252Cf),
≈107÷9 n/s, 3÷4 нейтрона на одно деление,
T1/2=2.6 y, 15÷20 k$
(α,n) реакция (241Pu-Be источник), ≈106÷8 n/s, 30 нейтронов на 106 альфа-распадов,
T1/2=14.3 y, ≤1 млн руб.
(γ,n) реакция (2H, 9Be)
Нейтронные генераторы:
«запаянные нейтронные трубки», ≤108 n/s
вакуумные нейтронные генераторы,
≥1011 n/s

## Slide 4: Physical Backgrounds
D(d,n)3He, En2.5 MeV
1934 г. Э.Резерфорд и др.
T(d,n)4He , En14 MeV
1951 г. В.А.Цукерман, А.А.Бриш

## Slide 5: Нейтронная трубка
Схематическое изображение газонаполненной нейтронной трубки. 1- Металлический баллон. 2- Керамический баллон. 3 – Электровводы. 4 – Нить накаливания. 5 – Хранилище газа. 6 – Торцевой катод. 7 – Анод. 8 – Катод. 9 – Фокусирующий электрод. 10 – Ускоряющий электрод. 11 – Мишень. 12 – Резистор смещения. 13 – Магнит.
В состоянии хранения давление внутри 10-7 мм.рт.ст.

## Slide 6
Через нить накаливания пропускают ток (6в, 300мА). В результате разогрева гидрит Ti начинает отдавать содержащейся в нем газ (50% - D, 50% - T). Давление в трубке поднимается до 10-2 мм.рт.ст.
Ионы D+T наполняют трубку.

## Slide 7
На анод подается импульс положительного относительно корпуса напряжения 2кВ. Разница напряжений между торцевым катодом и анодом вырывает электроны к аноду. Магнитное поле позволяет двигаться электронам только в субпродольном направлении. Катоды отрицательным потенциалом относительно анода запирают движение электронов внутри анода – «электронная ловушка»

## Slide 8
Электроны в «электронной ловушке» ионизируют газ (D+T). На мишень прикладывается относительно корпуса отрицательное напряжение -100кВ. Часть ионизированных атомов газа через отверстие в катоде ускоряется и попадает на мишень. Начинается реакция D+T=He+n -- трубка начинает излучать нейтроны.

## Slide 9: Схема нейтронного генератора
Ускоритель типа Кокрофта-Уолтона.
Target - TiT1.5-1.8

## Slide 10: Анализ на основе пороговых реакций с нейтронами
Reactions: (n,γ); (n,p); (n,d); (n,2n); (n,) et al.
14N(n,2n)13N, En>10 MeV, EΥ=2.31 MeV
Метод меченных нейтронов

## Slide 11: 14N + n → 15N* → 15N + γ (10.8 МэВ)

## Slide 12: Регистрация мгновенного гамма-излучения
желтый импульс – альфа-событие (длительность импульса ~40 нс), голубой импульс – гамма-событие (длительность импульса ~150 нс), τ3 – разница во времени между импульсами, нс .

## Slide 13: РАТЭК УВП-1103

## Slide 14: Результат
 | Процент верных обнаружений ВВ | Процент пропусков | Среднее время измерения при обнаружение, с
Текстильные изделия и TNT | 99.8% | 0.2% | 84.3
Цифровая электроника и TNT | 99.8% | 0.2% | 131.7
Бумажные изделия и TNT | 99.8% | 0.2% | 94.1
Бутылка воды и TNT | 99.8% | 0.2% | 78.3
Мыло / шампунь и TNT | 99.6% | 0.4% | 98.1
Пустая сумка и TNT | 100.0% | 0.0% | 71.5
Сухое молоко и TNT | 100.0% | 0.0% | 61.8
Стиральный порошок и TNT | 100.0% | 0.0% | 64.5

## Slide 15: ВНИИЭФА “NG-150”
At the PNPI there was neutron generator NG-200

## Slide 16: Измерение энергии ядер отдачи при рассеянии быстрых нейтронов
Notes: Метод NERD базируется на измерении спектров энергии ядер отдачи анализируемых легчайших ядер (изотопов водорода и гелия), которые выбиваются из образцов быстрыми нейтронами с энергией ~14
МэВ. При этом потеря первоначальной энергии ядра отдачи после вылета из образца позволяет определить глубину его залегания в приповерхностных слоях толщиной до нескольких сотен микрон.

## Slide 17: Схема измерения
Определение содержания и профилей концентрации изотопов водорода и гелия в конструкционных материалах

## Slide 18: Нейтронный генератор в ПИЯФ

## Slide 19: Standard LANSAR models

## Slide 21: Спасибо за внимание
Mitropolsky_IA@pnpi.nrcki.ru